## Slide 1: Gruppe 03 – ÖV-Netz in der Stadt Zürich
Marco Gsponer, Marcin Ciesiul, Nicola Rothlin
Notes: 1

## Slide 2: Hintergrund
Die Stadt Zürich ist seit 2000 um 75‘342 Einwohner gewachsen.
Bis 2040 sollen weitere 102'000 Personen hinzukommen.
Einzelne Quartiere wachsen unterschiedlich schnell.
Die Planung des ÖV-Netz soll optimal auf diese Entwicklungen ausgerichtet sein.

## Slide 3: Business Case
Ziel, häufig und wenig frequentierte Haltestellen zu identifizieren.
Analysieren, wie gut dichtbesiedelte Gebiete in der Stadt erschlossen sind.
Anhand eines konkreten Beispiels aufzeigen, an welchen Haltestellen der Standort optimiert werden könnte.

## Slide 4: Datensätze
Dataset 1: Fahrgastzahlen VBZ
https://opendata.swiss/de/dataset/fahrgastzahlen-vbz1
Dataset 2: Geodaten Haltestellen
https://www.stadt-zuerich.ch/geodaten/download/140
Dataset 3:Geodaten Bevölkerung
https://www.stadt-zuerich.ch/geodaten/download/
Zudem arbeiten wir mit einer Google-Maps API, um die Fahrdistanzen zwischen Haltestellen zu berechnen.

## Slide 5: Datenaufbereitung - Bevölkerungsdaten
Überall, wo weniger als 4 Personen wird der Wert 0 gesetzt.
Die Geoinformationen werden in das WGS84-Format transformiert.
Mit der geolocater-Funktion wird eine genaue Adresse des Mittelpunktes der Hektaren herausgegeben.
Filtern der Orte, die ausserhalb der Stadt Zürich liegen.

## Slide 6: Datenaufbereitung - Fahrgastzahlen
Das Datenfile ‘Reisende’ wird eingelesen und Zeilen mit 0 Messungen gelöscht.
Gruppieren und aggregieren: Für die Variable ‘Anzahl_Messungen’ verwenden wir die Summe. Bei den Variablen ‘Einsteiger’, ‘Aussteiger’, ‘Belastung’ und ‘Distanz’ nehmen wir den Mittelwert.
Bildung der Variable ‘Total Traffic’: Summe der Einsteiger und Aussteiger.
Aggregierte Daten mit weniger als 20 Messzeitpunkten werden ausgeschlossen.
Join der Geoinfos der Haltestellen
Die Geoinformationen werden in das WGS84-Format transformiert.
Die Quartiere werden hinzugefügt.
Mit der Funktion distance_matrix() wird die Fahrdistanz zwischen Haltestellen in Metern berechnet.

## Slide 7: 5.1 Räumliche Bevölkerungszahlen
Adresse |  | koord_wgs84_e | koord_wgs84_n | Personen
Freilagerstrasse 85 | 8047 Zürich | 47.3803173 | 8.48808407 | 586
Freilagerstrasse 88 | 8047 Zürich | 47.3812046 | 8.48942588 | 563
Paul-Feyerabend-Hof 3 | 8049 Zürich | 47.4071397 | 8.5058373 | 491
Maneggpl. 18a | 8041 Zürich | 47.3395414 | 8.5203645 | 473
Flüelastrasse 25A | 8047 Zürich | 47.3820435 | 8.49606422 | 461
Kanzleistrasse 102 | 8004 Zürich | 47.3764021 | 8.5224368 | 446
Genossenschaftsstrasse 13 | 8050 Zürich | 47.4138201 | 8.56030277 | 431
Leutschenbachstrasse 40 | 8050 Zürich | 47.41567 | 8.55504088 | 423
Dialogweg 11 | 8050 Zürich | 47.4138329 | 8.55897788 | 415
Sihlhallenstrasse 19 | 8004 Zürich | 47.3799621 | 8.52648215 | 412

## Slide 8: Haltestellen mit der grössten Bewegung

## Slide 9: Linien mit der grössten Auslastung

## Slide 10: Total traffic pro Haltestelle

## Slide 11: 4.2.3 Auslastung pro Haltestelle

## Slide 12: Total Traffic pro Quartier

## Slide 13: Auslastung pro Quartier

## Slide 14: Karte mit Fahrlinien
Einzelne Linien können via Filter wiedergegeben werden.
Ein Mouseover pro Punkt gibt Auskunft über den Namen der Haltestelle und die durchschnittliche Anzahl Ein- und Aussteiger.
Per Mausklick kann eine Koordinate festgesetzt werden.

## Slide 15: Karte mit Fahrlinien – Beispiel Linie 4

## Slide 16: Karte mit Fahrlinien – Beispiel Linie 4
Auf der Karte zeigt sich ein Datenproblem.
Linie 4 fährt regulär von Altstetten bis Tiefenbrunnen.
Es sind aber auch zusätzliche 'Arme' ersichtlich.
Temporäre Umleitungen könnten eine mögliche Erklärung für diese Sonderlinien sein.

## Slide 17: Neue Haltestellen – Linie 72

## Slide 18: Karte mit Fahrlinien – Beispiel Linie 4
Verschiebung der Haltestelle ‘Hartersteg’ mehr in Richtung ‘Schmied Wiedikon’
Alte Distanz :
        ‘Hertersteg’ und ‘Schmiede Wiedikon’: 485m
      ‘Hertersteg’ und ‘Manesseplatz’: 280 m
      Neue Distanz:
      Neue Haltestelle und ‘Schmiede Wiedikon’: 426 m
      Neue Haltestelle und ‘Manesseplatz’: 340 m

## Slide 19: Karte mit Fahrlinien – Beispiel Linie 4
Weglassen Haltestelle ‘Altes Krematorium’ und Verlegung ‘Friedhof Sihlfeld’
Alte Distanz:
‘Krematorium’ und ‘Albisriederplatz’: 204 m
‘Krematorium’ und ‘Friedhof Sihlfeld’: 320 m
‘Friedhof Sihlfeld’ und ‘Bertastrasse’: 314 m
Neue Distanz:
neue Haltestelle und ‘Albisriederplatz’: 415 m
neue Haltestelle und ‘Bertastrasse’: 388 m
Zusätzliche Haltestelle zwischen Buecheggplatz und Milchbuck
      Alte Distanz:
Buchegg’ und ‘Milchbuck’: 2214 m
Neue Distanz:
neue Haltestelle und ‘Buecheggplatz’: 1298 m
neue Haltestelle und ‘Milchbuck’: 1640 m